Бон заградительный болотный (БЗ-10/400Б)

ТУ 8026-022-35615057-2010 / ТУ 6416-003-35615057-98

Бон заградительный болотный БЗ 10/400 Б предназначен для локализации и предотвращения растекания нефти и нефтепродуктов на всех типах болот и защиты от разлившегося продукта береговой зоны водоёмов, отмелей и болот. Секции болотного бона конструктивно совместимы с секциями подпорных стенок ПСн и ПС.

Бон болотный представляет собой комплект, состоящий из отдельных секций и фиксирующих устройств.

Секция болотного бона состоит из алюминиевого листа и быстроразъёмных замков.

Замки выполнены из стальных труб. Для фиксации замков в соединенном состоянии предусмотрены винты – фиксаторы. Для обеспечения вертикальной устойчивости применяются фиксирующие устройства. Фиксирующее устройство представляет собой стальной штырь, который вставляется в замковое соединение  и забивается в подслойный грунт.