Буксирные устройства (браги)

для установки боновых заграждений

Назначение: Для буксировки  боновых заграждений  по воде и закрепления (швартовки) за средства крепления и фиксации к дну и берегу водотока  (донные якоря, береговые якоря).

Буксировочное устройство (браги) состоит из ответной части замка бонового заграждения и буксировочного троса с окончанием в виде коуша. Для дополнительной плавучести в буксировочное устройство для бонов класса РМ и М  дополнительно включается плавучий элемент – поплавок. Для придания вертикальной устойчивости бонов при использовании буксирных  устройств для растяжек в его конструкцию вводится  вертикальная планка.