ФАКЕЛ

ТУ 8026-005-35615057-02 
Модельный ряд:  Факел-Э - с  электроприводом,  Факел-А с приводом от ДВС

Установка ФАКЕЛ предназначена для сжигания нефтесодержащих продуктов, образующихся при проведении работ, связанных с устранением аварийных разливов нефти: отработанных сорбентов, нефтевпитывающих матов и бонов, обтирочных и других материалов разрешенных к утилизации термическим способом. Применение установки позволяет существенно снизить выбросы вредных веществ по сравнению с обычным открытым сжиганием. Возможно применение установки для сжигания других бытовых  и производственных отходов, разрешённых к утилизации методом сжигания. Для увеличения скорости сжигания отходов нефтепродуктов установка оборудована ворошителем.

Установка ФАКЕЛ обеспечивает:
- сжигание нефтепродуктов в стандартной таре (бочка);
- возможность утилизации отходов непосредственно на месте проведения аварийных работ;
- более высокое качество сжигания по сравнению с открытым сжиганием;
- высокий уровень взрывобезопасности за счет интенсивной продувки камеры сгорания;
- при аварийном отключении вентилятора горение поддерживается за счет естественной тяги.

Установка может использоваться в полевых условиях, а также на специально оборудованных площадках. Установку могут перемещать два человека по твердой поверхности.

Установка выпускается двух типов:
- с приводом вентилятора от ДВС  "ФАКЕЛ"-А
- с приводом вентилятора от источника электроэнергии "ФАКЕЛ"-Э