ТУ 8026-005-35615057-02

Установка «Факел-М» предназначена для сжигания твердых и пастообразных слаболетучих горючих нефтесодержащих отходов, образующихся при проведении работ, связанных с ликвидацией аварийных разливов нефти и их последствий: отработанные сорбенты, разрешенные к утилизации; обтирочная ветошь; загрязненная трава; подходящие по размерам загрязненные древесные материалы. Установка может использоваться для сжигания отходов, образующихся при ремонте автотракторной техники, в том числе отработанное масло (обязательно в смеси с ветошью), отработанные фильтры. Возможно применение установки для сжигания других бытовых  и производственных отходов, разрешённых к утилизации методом сжигания. Применение установки позволяет существенно снизить выбросы вредных веществ по сравнению с обычным открытым сжиганием. Не допускается сжигать в установке продукты, при сжигании которых выделяются ядовитые вещества или состав которых неизвестен. Не допускается сжигать в чистом виде легко фракционные нефтепродукты: бензины, растворители и отходы с большим содержанием подобных продуктов во избежание вспышки при розжиге материала. Такие отходы необходимо перемешивать до розжига с трудновоспламеняемыми веществами, например с отработанным машинным маслом, в соотношении 1:3. Конструкция установки обеспечивает сжигание с большим избытком воздуха, поэтому содержание вредных веществ в продуктах сгорания незначительно.

Факел МЭ                                                                     Факел МБ

# Text boxes

Факел – МЭ или МБ