Отжимное устройство ОМУ-1

Устройство предназначено для регенерации (отжима) синтетического сорбирующего материала и изделий из него, с целью его многократного использования.

Принцип действия устройства механического типа основан на применении двух вращающихся через систему шестерен отжимных валов, смонтированных на станине. В конструкции установки имеется специальное устройство для изменения зазора между отжимными валами, позволяющее регулировать отжимную нагрузку. Отжатая жидкость через сливной патрубок сливается в емкость (в комплект не входит). Отжимное устройство можно смонтировать на бочку от ГСМ, предварительно сняв опоры.

Применение устройства  позволяет эффективно отжимать сорбирующий материал и изделия из него  максимальной толщиной  40 мм.