Подпорные стенки

ТУ 8026-010-35615057-03

Модельный ряд: ПС-0,5/30 , ПС-0,5/30 З , ПС-0,75/30 , ПС-0,9/30

Применяются для локализации (ограждения) стока (в качестве миниплатин) нефти (нефтепродуктов) и их задержания с созданием небольших емкостей для временного хранения локализованного продукта с рабочей глубиной до 0,3-0,4 м при уклонах поверхности до 5-60, создания берегового барьера. Состоит из жёстко соединяемых секций с опорными устройствами и защитного полога из полимерно - тканевого материала.