Автономный распылитель сорбента РАС

ТУ 8026-008-35615057-03

Автономный распылитель сорбента "РАС" предназначен для механизации работ по нанесению сорбента типа "Лессорб" на поверхности (вода, суша), загрязненные нефтью и нефтепродуктами.

Распылитель представляет собой емкость, выполненную из алюминия с лямками для переноски на спине оператора. В нижней части ёмкости крепится соединительный рукав для подсоединения её с воздуходувкой. При включении воздуходувки создается определенный вакуум, с помощью которого сорбент поступает в нее и с потоком воздуха через трубу-распылитель наносится на загрязненную поверхность. Расход воздуха через распылитель регулируется изменением числа оборотов ДВС. Специальное устройство, представляющее из себя дополнительный внутренний воздуховод, позволяет сорбенту находиться внутри ранца во взвешенном состоянии, для предотвращения уплотнения.