Скиммер пороговый СП-2 ("Д","П","ПД","З")

ТУ 8026-015-35615057-2004

Скиммер СП-2 предназначен для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды на реках со скоростью течения до 1,5 м/с.

Главной особенностью конструкции является наличие настраиваемого порога. В зависимости от производительности мотопомпы величина откачиваемого слоя меняется от 3 до 25 мм. Это позволяет регулировкой производительности насоса помпы устанавливать такой режим работы, когда на слив поступает только нефть с минимальным количеством воды. Изделие устойчиво работает при волнении и ветровой нагрузке. Скиммер устанавливается непосредственно в боновое заграждение.