Система тросовая

для установки бонов заградительных

ТУ 3663 – 020 -35615057-2005

Система тросовая (далее система) предназначена для установки и закрепления бонов заградительных, бонов заградительных с сорбирующими элементами и других изделий  на поверхности водотоков с быстрым течением при аварийных разливах нефти  и нефтепродуктов. Элементы системы (лебедки, натяжные площадки) могут использоваться отдельно при проведении вспомогательных работ при установке бонов в иных условиях.

Эксплуатация системы при установке бонов осуществляться на водотоках шириной до 100 м (базовая комплектация),  скоростью течения не более 1,5 м/с и высотой волны не более 0,5 м.

Принцип работы системы заключается в установке через водоток направляющего троса, закрепленного на береговых анкерах и установке с его помощью линии бонов заградительных под заданным углом.

Натяжная площадка                          буксирная брага                    якорь  береговой  шнековый

Береговой анкер                          Береговой якорь                         Лебедка  ЛР-1 с полиспастом

для растяжек

Лебедка ЛР -1,6/9                                       Канат                                               ПУР-3